## Slide 1: MG-SPACE
电烙铁使用
电烙铁使用
2021年4月15日

## Slide 2
焊接说明
焊接方法
加热过久会怎样
技巧
目录

## Slide 3: 焊接说明
/01

## Slide 4: 焊接说明
焊锡与烙铁

## Slide 5: 焊接说明
20W焊接小电子元件

## Slide 6: 焊接说明
30W~40W焊接一般小接脚

## Slide 7: 焊接说明
60W焊接大面积物件

## Slide 8: 焊接说明
有铅焊锡好焊接，用完记得去洗手
无铅焊锡更环保

## Slide 9: 焊接方法
/02

## Slide 10: 焊接方法
1.加热要焊接的零件

## Slide 11: 焊接方法
2.放入焊锡，使焊锡熔化

## Slide 12: 焊接方法
3.让焊锡填满连接点缝隙

## Slide 13: 焊接方法
4.确认焊锡填满。并移除焊锡

## Slide 14: 焊接方法
5.移除烙铁

## Slide 15: 焊接方法
1~5步需要在3秒内完成
1.加热
2.熔化
3.填满
4.移除焊锡
5.移除烙铁

## Slide 16: 焊接方法
焊接正确，焊接点呈现饱满闪亮
接点闪亮

## Slide 17: 加热过久会怎样
03

## Slide 18: 加热过久会怎样
助焊剂挥发完，机械结构薄弱
暗淡拉丝

## Slide 19: 加热过久会怎样
电子元件损坏

## Slide 20: 加热过久会怎样
塑胶溶解损坏

## Slide 21: 加热过久会怎样
铜箔剥离，电路板损坏

## Slide 22: 技巧
04

## Slide 23: 技巧
技巧1：焊锡内部含有助焊剂，加热会挥发掉

## Slide 24: 技巧
助焊剂还没挥发时，焊锡圆润饱满

## Slide 25: 技巧
技巧2：刚加热的烙铁沾一点新鮮焊锡

## Slide 26: 技巧
焊锡可以增加接触面积，加速导热

## Slide 27: 技巧
技巧3：海绵清除焊锡料后，需等待烙铁升温

## Slide 28: 技巧
钢丝球清洁较不会降温

## Slide 29: 技巧
技巧4：沾点新鮮的焊锡，可分离相连的接点

## Slide 30: 技巧
技巧5：未冷却的焊锡位移可能发生断裂

## Slide 31: 技巧
技巧6：吹气可加速冷却

## Slide 32: 技巧
技巧7：焊料加热有微毒性，请保持空气流通

## Slide 33: 技巧
技巧8：如何解除焊接的物件

## Slide 34: 技巧
添加许多新鮮的焊锡熔化所有接脚

## Slide 35: 技巧
烙铁持续加热接点熔化，移除零件

## Slide 36: 技巧
使用吸锡工具清除电路板上的焊锡

## Slide 37: 技巧
技巧9：连接零件课分别沾点焊锡，再焊接在一起

## Slide 38: 技巧
技巧10：温度过高烙铁易发黑，需要更换烙铁头

## Slide 39: 技巧
技巧11：使用完沾点焊锡保护烙铁头

## Slide 40: THANKS
MG-SPACE