## Slide 1: MG-SPACE
热熔胶枪教程
热熔胶枪教程
2021年4月15日

## Slide 2
原理
使用方法
预防烫伤以及处理方法
注意事项
技巧
目录

## Slide 3: 原理
/01

## Slide 4: 原理
扳机挤压胶条，推入前端加热器

## Slide 5: 原理
加热器将胶条熔化成液态

## Slide 6: 原理
液态流动的胶渗入连接处，冷却粘住表面

## Slide 7: 使用方法
/02

## Slide 8: 使用方法
冷却的胶枪需要插电加热5~10分钟

## Slide 9: 使用方法
没加热完全不能按压

## Slide 10: 使用方法
强制用力按压会造成胶枪坏掉

## Slide 11: 使用方法
未加热完全会不黏，且胶的厚度增加

## Slide 12: 使用方法
加热完全，按压顺畅没有阻力

## Slide 13: 预防烫伤以及处理方法
/03

## Slide 14: 预防烫伤以及处理方法
别碰前端金属头，确认温度可以摸塑料外壳

## Slide 15: 预防烫伤以及处理方法
小心刚挤出的胶，温度高达100多度

## Slide 16: 预防烫伤以及处理方法
多余的胶会滴落，小心手的位置

## Slide 17: 预防烫伤以及处理方法
非必要，避免倒着涂胶

## Slide 18: 预防烫伤以及处理方法
非必要，避免倒着涂胶

## Slide 19: 预防烫伤以及处理方法
皮肤碰到胶会造成烫伤

## Slide 20: 预防烫伤以及处理方法
胶的温度温度超过100度，会持续加热皮肤

## Slide 21: 预防烫伤以及处理方法
用手轻搓开，将热快速平均散到其它地方

## Slide 22: 预防烫伤以及处理方法
立即对受伤部位进行冷却降温处理
Notes: 冲：用冷水冲;
脱：冲水后或浸泡在冷水中脱去表面衣物;
盖：用干净的纱布覆盖创面;
泡：泡在冷水中;
送：送至医院。

## Slide 23: 注意事项
/04

## Slide 24: 注意事项
请勿拔除胶条，粘黏的塑胶会造成堵住

## Slide 25: 注意事项
开机长久放置，胶会持续流出，内部产生空气

## Slide 26: 注意事项
重新使用要留意空气挤出产生气泡

## Slide 27: 技巧
/05

## Slide 28: 技巧
挤胶后在10秒内快速粘接

## Slide 29: 技巧
冷却会造成不平整，且无法顺利接合

## Slide 30: 技巧
热熔胶本身可以当结构

## Slide 31: 技巧
胶凝固约30秒，胶越厚时间越久

## Slide 32: 技巧
牵丝可用前端金属把丝熔断

## Slide 33: 技巧
黄色工业级胶条粘性更强

## Slide 34: 技巧
大量挤出后，需要等待加热才能再次使用

## Slide 35: 技巧
瓦数越高的胶枪，加热时间越快

## Slide 36: THANKS
MG-SPACE